הוראות הפעלה TESTO 845

לקוח מנורז יקר ,

אנו מברכים אותך על בחירתך במוצר מבית TESTO  ומקווים שתהנה  מהשימוש בו למשך שנים רבות ושיעזור לך בעבודתך .

1. הדלקת מכשיר

לחץ והחזק את ההדק בצג תופיע הטמפ' הנמדדת ,

בשורה מעליה תופיע טמפ' מקסימלית שנמדדה.

בשורה מתחתיה תופיע טמפ' מינימלית שנמדדה.

2. כיבוי המכשיר

המכשיר כבה באופן אוטומטי, לאחר 10 שניות במידה ולא נלחץ על שום כפתור.

ניתן לצאת ממצב זה בכל זמן ע"י לחיצה על mode שינוים של פרמטרים ואשורם מתבצע עם לחצן דיסקט.

3. כניסה לתוכנה הפנימית

#### כשהאקדח נמצא במצב מדידה

לחץ והחזק את ההדק , לחץ גם על לחצן mode   בצג יופיע  °C .

כרגע נכנסנו לתוכנה הפנימית.

4. הגדרת טמפ'

ממצב  °C נבחר ע"י לחצניי חיצים עליון/תחתון בין יחידות טמפ' / °C  °F.

לאישור לחץ על לחצן דיסקט והמכשיר יעבור לפרמטר הבא.

#### 5. הגדרת תאורת צג

ממצב תוכנה פנימית, ושבצג יופיע C °,(ראה סעיף 3)

יש להגיע ל- on/off   Display illumination   עם לחצן דיסקט, בחר את האופציה הרצויה ,בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

6. הגדרת Auto off/on כיבוי עצמי אוטומטי

ממצב תוכנה פנימית ושבצג מופיע C  °,(ראה סעיף 3)

דפדף פעמיים עם לחצן דיסקט עד ל-Auto on/off .

בחר את האופציה הרצויה, בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

7. הגדרת laser

ממצב תוכנה פנימית ושבצג מופיע C °  , (ראה סעיף 3)

דפדף כ-3 פעמים עם לחצן דיסקט עד ל- Laser on/off

בחר את האופציה הרצויה, בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

8. הגדרת תאריך

ממצב תוכנה פנימית ושבצג מופיע C ° (ראה סעיף 3)

דפדף כ-4 פעמים עם לחצן דיסקט

הגדרת יום : בחר את היום הרצוי עם לחצניי החיצים עליון/תחתון  ואשר עם לחצן דיסקט

הגדרת חודש : בחר את החודש הרצוי עם לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט

הגדרת שנה : בחר את השנה הרצויה עם לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט

9. הגדרת זמן

ממצב תוכנה פנימית ושבצג מופיע C ° (ראה סעיף 3 )

דפדף עם לחצן דיסקט כ-7 פעמים

הגדרת שעות = בחר את השעה הרצויה עם לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

הגדרת דקות = בחר את הדקה הרצויה עם לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

10. חזרה להגדרות יצרן

ממצב תוכנה פנימית ושבצג מופיע C °

דפדף עם לחצן דיסקט עד ל-Factory Setting (reset)

בחר ע"י לחצניי החיצים ואשר עם לחצן דיסקט.

כל ערכי הפרמטרים ישונו חזרה להגדרות יצרן.

11. כיונון רגש לחות בנקודות 11.3% rf  ו- 75.3%rf (נכון בהזמנת המכשיר עם רגש לחות)

לפני בדיקה וכיול הרגש ותמיסות הלחות חייבים לאחסן בטמפ' קבוע שבין  20+30°C למשך 12  שעות.

כדי לכייל את רגש הלחות יש לנתק אותו ממכשיר Testo 845 , ולהכניס אותו לתמיסת כיול, ניתן לאחסן את הרגש עם תמיסת הכיול במצב מאוזן.

זמן המינימלי לאחסון הרגש בתמיסה הוא כ-15 דקות.

זמן מינימלי לכיול המומלץ הוא כ 1 שעה

יש לבצע את הכיול התנאי חיבור נאותיים ולא בסמוך למקורות חום וכו'

ממצב תוכנה פנימית ובצג מופיע C °

יש לדפדף עם לחצן דיסקט עד ל-module at 11.3 and 75.3 % RH  Adjusting humidity

לחץ על לחצן מדפסת לכיוונון .

הערך הנתון יופיע למשך 3 שניות.

12. קביעת קונפיגורציית המדידה

ניתן לצאת ממצב זה בכל זמן ע"י לחיצה על mode ,שינויים של פרמטרים ואישורם מתבצע עם לחצן דיסקט.

13.  קביעת Emission

ממצב שהמכשיר דלוק ומודד לחץ על mode.

קבע בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון את האמסביות (החזרתיות של החומר הנמדד) ואשר ע"י לחצן דיסקט.

14. קביעת התראה עליונה ir

ממצב שהמכשיר דלוק ומודד לחץ על mode

קבע בעזרת לחצניי החיצים את ההתראה העליונה ואשר ע"י לחצן דיסקט.

במידה וחרגנו מהתראה העליונה יופיע ערך max  בצג המכשיר, בשורה העליונה ויופיע סימן המתאר כי חרגנו מגבול עליון.

אם נבחר BEEP=on   אז ישמע גם צפצוף.

אם הערך הנמדד חזר מתחת לגבול התראה העליונה, אז ההתראה תכבה.

15. קביעת התראה תחתונה ir

ממצב שהמכשיר דלוק ומודד לחץ על mode

קבע בעזרת לחצניי החיצים את ההתראה התחתונה ואשר ע"י לחצן דיסקט.

במידה וחרגנו מהתראה התחתונה  יופיע ערך max  בצג המכשיר בשורה העליונה ויופיע סימן המתאר כי חרגנו מגבול תחתון.

אם נבחר BEEP=on   אז ישמע גם צפצוף.

אם הערך הנמדד חזר מתחת לגבול התראה התחתונה אז ההתראה תכבה.

16 .קביעת התראה לנקודת טל dew point = (dtd )

נכון רק בחיבור המכשיר עם רגש לחות.

ממצב שהמכשיר דלוק ומודד לחץ על mode .

ניתן לקבוע רק התראה חריגה אחת שתופיע בצג המכשיר בשורה עליונה.

טמפ' נקודת הטל הנמדדת תופיע באמצע הצג.

וטמפ' נקודת הטל המינימלית תופיע מתחתיה.

סימון ההתראה יהבהב ובמידה ובחרנו beep=on אז ישמע גם צפצוף.

17.קביעת התראה ללחות ( rH)

נכון רק בחיבור עם רגש לחות.

ממצב שהמכשיר דלוק ומודד לחץ על mode .

ניתן לקבוע רק התראה חריגה אחת ללחות שתופיע בצג המכשיר בשורה העליונה.

הלחות הנמדדת תופיע באמצע הצג.

והלחות המינימלית הנמדדת תופיע מתחתיה.

סימן התראה יהבהב , ובמידה ובחרנו beep=on   אז ישמע גם  צפצוף.

18. התראה קולית (beep on/off )

בתוך התפריט הפנימי בחר עם לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

19. מחיקת זכרון (dEL on/off )

#### בתוך התפריט הפנימי בחר עם לחצניי החיצים עליון/תחתון ואשר עם לחצן דיסקט.

20. שמירה מדידה בזכרון

לשמירת מדידת טמפ' יש ללחוץ על לחצן דיסקט מכל מצב ,כאשר המכשיר במצב מדידה או Hold .

במהלך השמירה תופיע הטמפ' הנמדדת, בשורה התחתונה שבצג המכשיר, סימן M+ יופיע גם כן.

ניתן לשמור עד 90 מדידות בזיכרון המכשיר.

21. הדפסת מדידות מהזיכרון

המכשיר נמצא במצב עצירת מדידה Hold .

לחץ והחזק את לחצן Mode , לחץ על לחצן דיסקט, בחר ע"י לחצניי החיצים מתוך זיכרון המכשיר את המדידה הרצויה, אשר אותה אם ברצונך להדפיס,ואשרעם לחצן דיסקט.

יופיע בצג המדידה "שקראנו" לה.

התחל הדפסה ע"י לחיצה על לחצן מדפסת

לחזרה לחץ על mode .

#### 22. הדפסת הטמפ' הנמדדת

המכשיר במצב מדידה Hold Mode

לחץ על לחצן מדפסת.

23. זכרון מלא –FULL

כאשר זכרון המכשיר התמלא ב-90 מדידות, תופיע בצג המילה FULL

יש למחוק מדידות מהזיכרון כדי לפנות מקום.

24. תוכנה Testo comsoft

יש להתקין תחילה את התוכנה במחשב, יחד עם USB –דרייבר.

חבר את Testo 845  למחשב בעזרת כבל USB.

הפעל את התוכנה.

בחר את פונקציית  Autodetect שבסרגל הכלים instrument יפתח חלון Autodetect .

המחשב ימצא אוטומטית בעזרת התוכנה את החיבור בינו לבין Testo 845 ושם החיבור יופיע בארכיון.

או, בדרך נוספת היא : לבחור בסרגל הכלים instrument את New device.

בחר ב- TESTO 845  מכל האפשרויות ולחץ על NEXT  ,הכנס שם לחיבור ולחץ על NEXT.

25. פתיחת חיבור בין testo  845   למחשב

הקלק פעמיים על החיבור הרצוי של שמופיע בארכיון.

אם נשמרו מדידות בזיכרון המכשיר הם יופיע מתחת לסימן החיבור שבחלון הארכיון.

26. תכנותTESTO -845  דרך המחשב

לחץ על synchronize כדי ש testo -845 יקבל את התאריך והזמן מהמחשב.

בחר את רמת ההחזרתיות emission .

בחר בין °F/°C

הפעל /סגור ציין לייזר.

קביעת התראה עליונה/תחתונה.

מחיקת זיכרון ,חזרה להגדרות יצרן.

ההפעלה/ניתוק של התראה קולית.

כיוונון רגש לחות בנקודות 11.3% ו-75.3%,( נכון רק בחיבור המכשיר עם רגש לחות ).

27. סיום התכנות

לחץ על Apply  ,כדי להעביר את כל פרמטר התכנות ל- testo 845

28. סגירת חיבור ל-testo -845 מהמחשב

בחלון ארכיון, הקלק על מקש ימיני בעכבר על החיבור שאותו אנו מעונינים לסגור ובחר ב-close.

29. מצב Hold

במצב Hold , תוקפא המדידה האחרונה.

המכשיר מודד כל עוד ההדק שלו לחוץ פנימה .

כאשר עוזבים את ההדק, המכשיר נכנס למצב Hold  .

כאשר נלחץ שוב על ההדק המכשיר יוצא ממצב Hold .

30. מדידת טמפ' אינפרא עם רגש TC

כאשר מחברים רגש מגע TC מופיע תפריט, בחר בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון בין

1. max Value

2. IR temperature

3. Min Value

כאשר המכשיר במצב HOLD, קבע את רמת ההחזרתיות emission עם mode –לחוץ.

ולחצניי החיצים.

כל שינוי ברמת החזרתיות emission ,משנה את מדידת ה-IR האינפרא אדום.

לכן ניתן לקבוע גם את רמת ההחזרתיות של החומר הנמדד.

31. מדידת טמפ' אינפרא IR  עם רגש לחות

כאשר מחברים רגש לחות ל-testo 845

בחר עם לחצניי החיצים עליון/תחתון בין :

לחות = 1.humidity

מדידת טמפ' אינפרא אדום= 2. IR-Temperature

נקודת טל = 3. Dewpoint

32. רטיבות שטח פנים

ניתן לקבוע את רמת הרטיבות של קירות ,כדי לקבוע האם הקירות מצויים בסכנת קריסה , ניתן למדוד

.TESTO-845 את רמת רטיבות שטח הפנים בעזרת

0-1.0 תחום המדידה הוא בין

,יבש. 0=DRYכאשר

רטוב מאוד.1= Very damp

בהתאם לתקן ארופאי DIN EN ISO 13788  קיימת סכנת קריסה לקירות עם רמת הרטיבות מטפסת אל מעל 0.8 למשך מספר ימים.

Testo 845 מחשב את רמת רטיבות שטח הפנים ע"י מדידת  טמפ' IR אינפרא אדום, תוך התחשבות בטמפ' נקודת הטל באויר.

כאשר מחברים רגש לחות ל-Testo 845.

יופיע רמת רטיבות שטח הפנים כולל ערכיי מקסימום ומינימום.

בחר בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון בין :

1.ערך מקסימלי

2.חשוב רטיבות שטח הפנים

3. ערך מינימלי

לשירותך תמיד

מנורז בע"מ

03-650-90-90

WWW.MANORAZ.COM