| TABLE NO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXAMPLE ORDER NO 501 | 004 |  | M |  | 1M |  | 006 |  | 8 |

Example Order No. =  Type 501 built up thermowell ; 4” immersion length ; 1/2" NPT process connection ; 1/2" NPT sensor connection ; 6” overall length ;

316 ST.ST.

| Table 1. Dimension “U” |  | Table 2. Process Connection |  | Table 3. Sensor Connection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Insert “U” in inches. ( 3 digit ) |  | Order | Diameter |  | Order | Description |
|  |  | M | 1/2“ N.P.T |  | 1M | 1/2" N.P.T |
|  |  | R | 1/2" B.S.P |  | 1R | 1/2" B.S.P |
|  |  | Q | 3/4" N.P.T |  | 1O | Other |
|  |  | V | 3/4" B.S.P |  |  |  |
|  |  | O | Other |  |  |  |
| Table 4. Dimension “A” |  | Table 5. Well Material |  |  |
| Insert “A” in inches. ( 3 digit ) |  | Order | Description |  |  |  |
|  |  | 5 | Brass |  |  |  |
|  |  | 8 | 316 ST.ST |  |  |  |
|  |  | 9 | 304 ST.ST |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Other |  |  |  |

NOTES :

- Standard diameter,  “D”  is 12.7 mm.

- Standard overall length,  “A” = “U” + 44mm.

- For extension type,  “A” = “U” + “T” + 44mm.

# Text boxes

Type 501 is a standard built up thermowell, protecting the temperature sensor from corrosion, high pressure and high velocity elements.

TYPE 501

## HOW TO ORDER